## Slide 1: Lenguajes de Interfaz
Unidad I
Ingeniería en sistemas computacionales
25/09/2020

## Slide 2: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
El lenguaje ensamblador es la forma más básica de programar un microprocesador para que realice las tareas o cálculos requeridos.
El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, permite controlar el 100 % de las funciones de un microprocesador, así como los periféricos asociados a éste.

## Slide 3: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
Es el lenguaje de programación que mas se asemeja a el lenguaje maquina.
El lenguaje ensamblador pertenece al microprocesador.
Está compuesto por una serie de instrucciones únicas que son reconocidas y ejecutadas por el microprocesador.

## Slide 4: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
Este lenguaje es un conjunto de números que representan las operaciones que realiza el microprocesador a través de su circuitería interna.
Las instrucciones están grabadas o "alambradas" en el hardware y no pueden ser cambiadas.

## Slide 5: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
No requiere de un compilador debido a que las instrucciones en lenguaje ensamblador son traducidas directamente a código binario y después son colocadas en memoria para que el microprocesador las tome directamente.
Aprender a programar en lenguaje ensamblador se requiere un cierto nivel de conocimiento de la arquitectura y organización de las computadoras, además del conocimiento de programación en algún otro lenguaje.

## Slide 6: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
El microprocesador es capaz de saber cuándo un número representa una instrucción y cuándo un dato, debido a la dirección de inicio de un programa y en el estado del microprocesador.
La dirección de inicio indica en qué localidad de memoria comienza un programa, y en consecuencia que datos deberemos considerar como instrucciones.

## Slide 7: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
El estado del microprocesador nos permite saber cuándo éste espera una instrucción y cuándo éste espera un dato.
El lenguaje ensamblador de un microprocesador no puede ser ejecutado por otro microprocesador de arquitectura distinta, a menos que haya cierto tipo de compatibilidad prevista.

## Slide 8: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
Desventajas del lenguaje ensamblador:
Repetición constante de grupos de instrucciones
No existe una sintaxis estandarizada
Dificultad para encontrar errores en los programas (bugs).

## Slide 9: 1.1 Importancia del lenguaje ensamblador
Ventajas del lenguaje ensamblador:
Velocidad de ejecución de los programas
Mayor control sobre el hardware de la computadora
Realizar tareas técnicas que serian imposibles en otro lenguaje.
Depurar código que genera problemas.

## Slide 10: 1.2 El procesador y sus registros internos
¿Qué es un procesador?
Es quien crea y controla el flujo de datos, que circula por el computador a partir de las instrucciones recibidas de la memoria, que sirven para indicar operaciones o tratamiento a realizar sobre los datos recibidos desde el exterior o previamente almacenados en la memoria.
Es en donde se realizan los cálculos y las operaciones lógicas, contiene un número limitado de lugares de almacenamiento, conocidas como registros; además contiene un reloj de alta frecuencia, una unidad de control y una unidad aritmética-lógica.

## Slide 11: 1.2 El procesador y sus registros internos
Figura 1. Diagrama de bloques de un microprocesador.

## Slide 12: 1.2 El procesador y sus registros internos
El reloj sincroniza las operaciones internas del microprocesador con los demás componentes del sistema.
La unidad de control (CU) coordina la secuencia de los pasos involucrados en la ejecución de instrucciones de máquina.
La unidad aritmética-lógica (ALU) realiza operaciones aritméticas como la suma y la resta, y operaciones lógicas como AND, OR y NOT.

## Slide 13: 1.2 El procesador y sus registros internos
La CPU se une al resto de la computadora mediante terminales que se conectan al zócalo de la CPU en la tarjeta madre de la computadora. La mayoría de las terminales se conectan al bus de datos, al bus de control y al bus de direcciones.
Un bus es un grupo de cables en paralelo que transﬁeren datos de una parte de la computadora a otra. Por lo general, el bus del sistema de una computadora consiste en tres buses separados: el bus de datos, el bus de control y el bus de direcciones.

## Slide 14: 1.2 El procesador y sus registros internos
El bus de datos transfiere instrucciones y datos entre el microprocesador y la memoria.
El bus de control utiliza señales binarias para sincronizar las acciones de todos los dispositivos conectados al bus del sistema.
El bus de direcciones almacena las direcciones de las instrucciones y los datos, cuando la instrucción actual que está en ejecución transfiere datos entre el microprocesador y la memoria.

## Slide 15: 1.2 El procesador y sus registros internos
¿Qué es un registro?
Para que el microprocesador pueda procesar la información es necesario que ésta se encuentre en celdas especiales llamadas registros. Los registros son conjuntos de 8 o 16 flip-flops.
Un flip-flop es un dispositivo capaz de almacenar dos niveles de voltaje, uno bajo, regularmente de 0.5 volts y otro alto comúnmente de 5 volts. El nivel bajo de energía en el flip-flop se interpreta como apagado o 0, y el nivel alto como prendido o 1.

## Slide 16: 1.2 El procesador y sus registros internos
¿Qué es un registro?
A estos estados se les conoce usualmente como bits, que son la unidad mas pequeña de información en una computadora. A un grupo de 16 bits se le conoce como palabra, una palabra puede ser dividida en grupos de 8 bits llamados bytes, y a los grupos de 4 bits les llamamos nibbles.
Los registros son ubicaciones de almacenamiento de alta velocidad, que se encuentran directamente dentro del microprocesador, y están diseñados para una velocidad de acceso mucho mayor que la de la memoria convencional.

## Slide 17: 1.2 El procesador y sus registros internos
Cuando se optimiza un ciclo de procesamiento en base a la velocidad, los contadores del ciclo se guardan en registros, en vez de variables. La figura 2 muestra los registros básicos de ejecución de un programa.
Hay ocho registros de propósito general, seis registros de segmento, un registro de las banderas de estado del procesador (EFLAGS), y un apuntador de instrucciones (EIP).

## Slide 18: 1.2 El procesador y sus registros internos
Figura 2. Registros básicos de ejecución de un programa de los procesadores.

## Slide 19: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registros de propósito general
Los registros de propósito general se utilizan principalmente para las operaciones aritméticas y el movimiento de datos. Cada registro puede direccionarse como un valor individual de 32 bits, o como dos valores de 16 bits.
Hay partes de algunos registros que pueden direccionarse como valores de 8 bits. El registro EAX de 32 bits tiene una mitad inferior de 16 bits llamada AX. A su vez, el registro AX tiene una mitad superior de 8 bits llamada AH, y una mitad inferior de 8 bits llamada AL. La misma relación de traslape existe para los registros EAX, EBX, ECX y EDX, la figura 3 muestra el registro EAX .

## Slide 20: 1.2 El procesador y sus registros internos
Figura 3. Registro EAX de propósito.

## Slide 21: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registro AX Este registro es el acumulador principal, implicado en gran parte de las operaciones de aritméticas y de E/S.
Registro BX Recibe el nombre de registro base ya que es el único registro de propósito general que se usa como un índice en el direccionamiento indexado. Se suele utilizar para cálculos aritméticos.
Registro CX es conocido como registro contador ya que puede contener un valor para controlar el número de veces que se repite una cierta operación.
Registro DX Se conoce como registro de datos. Algunas operaciones de E/S requieren su uso, y las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen que el DX y el AX trabajando juntos

## Slide 22: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registros de índice.
Los registros índice se utilizan fundamentalmente en operaciones con cadenas y para direccionamiento indexado:
Registro SI (Registro índice fuente) requerido en algunas operaciones con cadenas de caracteres. Este registro está asociado con el registro DS.
Registro DI (Registro índice destino) requerido también en determinadas operaciones con cadenas de caracteres. Está asociado al registro DS o ES.

## Slide 23: 1.2 El procesador y sus registros internos
Los registros de índice se pueden usar como registros de datos sin problemas para sumas, movimiento de datos, no así los de segmento, que tienen fuertes limitaciones. Cuando se hace referencia a "un registro" como operando de una instrucción, eso incluye en principio cualquier registro menos los de segmento.

## Slide 24: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registros Apuntadores (SP y BP).
Los registros apuntadores están asociados al registro de segmento de pila, SS, y permiten acceder a los datos almacenados en la pila. Representan un desplazamiento respecto a la dirección determinada por SS:
Registro SP Proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila.
Registro BP Facilita la referencia a los parámetros de las rutinas, los cuales son datos y direcciones transmitidos vía la pila.

## Slide 25: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registro Apuntador de Instrucciones (IP).
Se trata de un registro de 16 bits que contiene el desplazamiento de la dirección de la siguiente instrucción que se ejecutará. Está asociado con el registro CS en el sentido de que IP indica el desplazamiento de la siguiente instrucción a ejecutar dentro del segmento de código determinado por CS
En general, el registro IP indica el desplazamiento de la instrucción actual que es ejecutada dentro del segmento de código; el registro SP indica el desplazamiento dentro del segmento de pila, apuntando al último elemento introducido en la pila; y un operando (que sea una referencia a memoria) de una instrucción indica un desplazamiento en el segmento de datos del programa.

## Slide 26: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registro de banderas, FLAGS, o registro de estado (FL).
Es un registro de 16 bits, Figura 4, pero sólo se utilizan nueve de ellos. Sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado del procesamiento. La mayor parte de las instrucciones de comparación y aritméticas modifican este registro.
Algunas instrucciones pueden realizar pruebas sobre este registro para determinar la acción siguiente (como las instrucciones de salto) .
Figura 4. Registro FL.

## Slide 27: 1.2 El procesador y sus registros internos
Los bits 0, 2, 4, 6, 7 y 11 son indicadores de condición que reflejan los resultados de las operaciones del programa; los bits 8 al 10 son indicadores de control que, modificados por el programador, sirven para controlar ciertos modos de procesamiento, y el resto no se utilizan

## Slide 28: 1.2 El procesador y sus registros internos
OF : Bit de Overflow o desbordamiento. Indica desbordamiento de un bit de orden alto (más a la izquierda), después de una operación aritmética.
DF : Bit de Dirección. Designa la dirección, creciente (0) o decreciente (1), en operaciones con cadenas de caracteres.
IF : Bit de Interrupción. Indica que una interrupción externa, como la entrada desde el teclado, sea procesada o ignorada.
TF : Bit de Trap o Desvío. Procesa o ignora la interrupción interna de trace (procesamiento paso a paso).

## Slide 29: 1.2 El procesador y sus registros internos
SF : Bit de Signo. Indica el valor del bit más significativo del registro después de una operación aritmética o de desplazamiento.
ZF : Bit Cero. Se pone a 1 si una operación produce 0 como resultado
AF : Bit de Carry Auxiliar. Se pone a 1 si una operación aritmética produce un acarreo del bit 3 al 4. Se usa para aritmética especializada (ajuste BCD).
PF : Bit de Paridad. Se activa si el resultado de una operación tiene paridad par.
CF : Bit de Acarreo. Contiene el acarreo de una operación aritmética o de desplazamiento de bits.

## Slide 30: 1.2 El procesador y sus registros internos
Segmentos
Un segmento es un área especial en un programa que inicia en el limite de un párrafo, esto es en una localidad regularmente dividida entre 16 o 10 hex, un segmento puede estar ubicado casi en cualquier lugar de memoria, solo necesita tanto espacio como el programa requiera para su ejecución.
Se puede tener cualquier numero de segmentos, para direccionar un segmento en particular basta con cambiar la dirección del registro del segmento apropiado, los 3 segmentos principales son, código, datos y pila.

## Slide 31
Segmento de código (CS): Contiene las instrucciones de maquina que son ejecutadas. Comúnmente la primera instrucción ejecutable esta en el inicio de programa, y el sistema operativo enlaza a esa localidad para iniciar la ejecución del programa.
Segmento de datos DS: Contiene los datos, constantes y áreas de trabajo definidos por el programa.
Segmento de pila (SS): Contiene los datos y las direcciones que se necesitan guardar temporalmente o para el uso de las llamadas subrutinas.
Si el área de los datos o código es mayor a 64k, se pueden definir más de un segmento de código y o datos.
1.2 El procesador y sus registros internos

## Slide 32: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registros de Segmento.
Los registros de segmento son registros de 16 bits que constituyen la implementación física de la arquitectura segmentada del 8086.

## Slide 33: 1.2 El procesador y sus registros internos
Para apuntar a los segmentos se utilizan los registros de segmento:
Registro CS : Registro Segmento de Código. Establece el área de memoria dónde está el programa durante su ejecución.
Registro DS: Registro Segmento de Datos. Especifica la zona donde los programas leen y escriben sus datos.

## Slide 34: 1.2 El procesador y sus registros internos
Registro SS: Registro Segmento de Pila. Permite la colocación en memoria de una pila, para almacenamiento temporal de direcciones y datos.
Registro ES: Registro Segmento Extra. Para acceder a un segmento distinto de los anteriores sin necesidad de modificar los otros registros de segmento.
El segmento de código contiene las instrucciones que serán ejecutadas, mientras que el segmento de datos contiene los datos a los que las instrucciones hacen referencia.

## Slide 35: 1.3 La memoria principal (RAM)
La memoria principal o primaria, "Memoria Central ", es aquella memoria de un ordenador, donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que el microprocesador está procesando o va a procesar en un determinado momento. Cuando el microprocesador tiene que ejecutar un programa, primero lo coloca en la memoria y después lo empieza a ejecutar.
Existen diferentes tipos de memoria RAM tales como:
• La SRAM se utiliza principalmente para la memoria caché de alta velocidad, que es costosa. No tiene que actualizarse. La memoria caché de la CPU está compuesta de SRAM.

## Slide 36: 1.3 La memoria principal (RAM)
• La DRAM, conocida comúnmente como memoria principal, es en donde se guardan los programas y datos cuando hay un programa en ejecución. Es económica pero debe actualizarse en un lapso no mayor de 1 milisegundo, ya que de lo contrario pierde su contenido.
• La VRAM almacena datos de video. Tiene doble puerto, y permite que un puerto actualice en forma continua la pantalla, mientras que otro puerto escribe datos.
• La RAM de CMOS en la tarjeta madre del sistema almacena la información de configuración. Se actualiza mediante una batería, por lo que su contenido se retiene cuando se apaga la computadora.

## Slide 37: 1.3 La memoria principal (RAM)
La Memoria Caché que tiene la característica de ser más rápida que las otras, permitiendo que el intercambio de información entre el procesador y la memoria principal sea a mayor velocidad.
Está formada por bloques de circuitos integrados o chips capaces de almacenar, retener o "memorizar" información digital, es decir, valores binarios; a dichos bloques tiene acceso el microprocesador de la computadora.
El ancho de este bus determina la capacidad que posea el microprocesador para el direccionamiento de direcciones en memoria.

## Slide 38: 1.4 El concepto de interrupciones
Una interrupción es un estado en el cual el microprocesador detiene la ejecución
de un programa para atender una petición especial solicitada por el propio programa o por un dispositivo físico conectado al microprocesador externamente.
Las interrupciones fueron creadas para facilitar al programador el acceso a los
diferentes dispositivos de la computadora (puertos de comunicaciones, terminales, impresoras, etc.).
El microprocesador puede atender dos tipos de interrupciones: interrupciones por software e interrupciones por hardware.

## Slide 39: 1.4 El concepto de interrupciones
Las interrupciones por software son llamadas desde los programas y son proporcionadas por el sistema operativo (MS-DOS). Existen dos tipos de estas: las interrupciones del DOS y las interrupciones del BIOS (Basic Input Output System o Sistema Básico de Entrada/Salida). Estas interrupciones son invocadas con la instrucción INT del ensamblador.
Las interrupciones por Hardware son proporcionadas por el propio microprocesador y también existen dos tipos: interrupciones por hardware internas y las interrupciones por hardware externas.

## Slide 40: 1.4 El concepto de interrupciones
Las interrupciones internas son invocadas por el microprocesador cuando se produce alguna operación incorrecta, como por ejemplo, un intento de dividir por cero o una transferencia de datos entre registros de diferentes longitudes.
Las interrupciones externas son provocadas por los dispositivos periféricos conectados al microprocesador. Para lograr esto, a cada dispositivo periférico se le asigna una línea física de interrupción que lo comunica con el microprocesador por medio de un circuito integrado auxiliar, el cual se conoce como controlador programable de interrupciones (PIC).

## Slide 41: 1.4 El concepto de interrupciones
La instrucción INT (llamada a un procedimiento de interrupción) llama a una subrutina del sistema que también se conoce como manejador de interrupciones. Antes de que se ejecute la instrucción INT, deben insertarse uno o más parámetros en los registros. Por lo menos, debe moverse al registro AH un número que identifique al procedimiento específico. Dependiendo de la función, tal vez haya que pasar otros valores a la interrupción en los registros. La sintaxis es:
INT número
en donde número es un entero en el rango de 0 a FF hexadecimal.

## Slide 42: 1.4 El concepto de interrupciones
El microprocesador procesa la instrucción INT mediante el uso de la tabla de vectores de interrupción la cual es una tabla de direcciones que se encuentra en los 1024 bytes inferiores de memoria.
Cada entrada en esta tabla es una dirección de segmento-desplazamiento de 32 bits, que apunta a un manejador de interrupciones.
Las direcciones reales en esta tabla varían de un equipo a otro. La Figura 5 ilustra los pasos que realiza el microprocesador cuando un programa invoca a la instrucción INT:

## Slide 43: 1.4 El concepto de interrupciones
Figura 5. Proceso de vectorización de interrupciones.

## Slide 44: 1.4 El concepto de interrupciones
• Paso 1: el operando de la instrucción INT se multiplica por 4 para localizar la entrada en la tabla con el vector de interrupción correspondiente.
• Paso 2: la CPU mete las banderas y una dirección de retorno de segmento/desplazamiento de 32 bits en la pila, deshabilita las interrupciones de hardware, y ejecuta una llamada lejana a la dirección almacenada en la ubicación (10h * 4) en la tabla de vectores de interrupción (F000:F065).
• Paso 3: el manejador de interrupciones en F000:F065 se ejecuta hasta llegar a una instrucción IRET.

## Slide 45: 1.4 El concepto de interrupciones
Interrupciones comunes
Las interrupciones de software llaman a rutinas de servicio de interrupciones (ISRs), que se encuentran en el BIOS o en DOS. Algunas interrupciones de uso frecuente son:
• INT 10h (Servicios de video). Procedimientos que muestran rutinas que controlan la posición del cursor, escriben texto a color, desplazan la pantalla y muestran gráficos de video.
• INT 16h (Servicios de teclado). Procedimientos que leen el teclado y comprueban su estado.
• INT 17h (Servicios de impresora). Procedimientos que inicializan, imprimen y devuelven el estado de la impresora.

## Slide 46: 1.4 El concepto de interrupciones
• INT 1Ah (Hora del día). Procedimiento que obtiene el número de pulsaciones del reloj desde que se encendió el equipo, o establece el contador a un nuevo valor.
• INT 1Ch (Interrupción de temporizador del usuario). Un procedimiento vacío que se ejecuta 18.2 veces por segundo.
• INT 21h (Servicios de MS-DOS). Procedimientos que proporcionan entrada-salida, manejo de archivos y administración de memoria

## Slide 47: 1.5 Llamadas a servicios del sistema
Son Llamadas que ejecutan los programas de aplicación para pedir algún servicio al SO. Existen 2 tipos de llamadas al sistema, las llamadas bloqueantes y no bloqueantes.
Llamadas al sistema no bloqueantes: son aquellas llamadas en las que, si lo que se solicita no está disponible, el proceso no se queda bloqueado, sino que devuelven un valor especial indicando la condición de información no disponible
Llamadas al sistema bloqueantes: la aplicación se bloquea a la espera del resultado. Si un hilo hace una llamada bloqueante, todos los hilos se bloquearán. Si hace una llamada no bloqueante, los demás hilos podrán seguir ejecutando.

## Slide 48: 1.5 Llamadas a servicios del sistema
Una llamada al sistema se realiza cuando se activa una interrupción por software ejecutando una operación especial que solicita un servicio al SO. Cuando una aplicación de usuario solicita un servicio del sistema operativo, proporciona los medios para que un programa de usuario pida al SO que realice tareas reservadas del SO en nombre del programa de usuario.

## Slide 49: 1.5 Llamadas a servicios del sistema
Tipos de llamadas al sistemas
Control de procesos
    End: Terminar
    Abort: Abortar
    Load: Cargar
    Execute: Ejecutar
    Create process o submit job: Crear procesos
    Terminate process : Terminar procesos
    Fork: Inicia un nuevo proceso
    Exec: El programa se ejecuta

## Slide 50: 1.5 Llamadas a servicios del sistema
  Administración de archivos
    Créate: crear archivos
    Delete: borrar archivos
    Open: Abrir
    Close: Cerrar
    Read: Leer
    Write: Escribir
    Move: mover archivos
    Copy: copiar archivos

## Slide 51: 1.6 Modos de direccionamiento.
Los modos de direccionamiento indican la manera de obtener los operandos y son:
Direccionamiento de registro
Direccionamiento inmediato
Direccionamiento directo
Direccionamiento indirecto mediante registro
Direccionamiento indirecto por registro base
Direccionamiento indexado
Direccionamiento indexado respecto a una base

## Slide 52: 1.6 Modos de direccionamiento.
El tipo de direccionamiento se determina en función de los operandos de la instrucción. La instrucción MOV realiza transferencia de datos desde un operando origen a un operando destino.
Su formato es el siguiente:
MOV destino, origen

## Slide 53: 1.6 Modos de direccionamiento.
Direccionamiento de registro.
Cuando ambos operando son un registro.
Ejemplo: MOV AX,BX ;transfiere el contenido de BX en AX
Direccionamiento inmediato.
Cuando el operando origen es una constante.
Ejemplo: MOV AX,500 ;carga en AX el valor 500.

## Slide 54: 1.6 Modos de direccionamiento.
Direccionamiento directo.
Cuando el operando es una dirección de memoria.
Ésta puede ser especificada con su valor entre [ ], o bien mediante una variable definida previamente, como se muestra en la figura 6.
Ejemplo: MOV BX,[1000]
;Almacena en BX el contenido de la dirección de memoria DS:1000.
MOV AX,TABLA
; almacena en AX el contenido de la dirección de memoria DS:TABLA.

## Slide 55: 1.6 Modos de direccionamiento.
Figura 6. Direccionamiento directo.

## Slide 56: 1.6 Modos de direccionamiento.
Direccionamiento indirecto mediante registro
Cuando el operando esta en memoria en una posición contenida en un registro (BX, BP, SI o DI), como se muestra en la figura 7.
Ejemplo: MOV AX,[BX] ; almacena en AX el contenido de la dirección de memoria DS:[BX].
MOV [BP],CX ; almacena en al dirección apuntada por BP en contenido de CX.

## Slide 57: 1.6 Modos de direccionamiento.
Figura 7. Direccionamiento indirecto mediante registro.

## Slide 58: 1.6 Modos de direccionamiento.
Direccionamiento por registro base
Cuando el operando esta en memoria en una posición apuntada por el registro BX o BP al que se le añade un determinado desplazamiento, como se muestra en la figura 8.
Ejemplo:
MOV AX, [BP] + 2 ; almacena en AX el contenido de la posición de memoria que resulte de sumar 2 al contenido de BP (dentro de segmento de pila). Equivalente a MOV AX, [BP + 2]

## Slide 59: 1.6 Modos de direccionamiento.
Figura 8. Direccionamiento por registro base.

## Slide 60: 1.6 Modos de direccionamiento.
Direccionamiento indexado.
Cuando la dirección del operando es obtenida como la suma de un desplazamiento más un índice (DI, SI), como se muestra en la figura 9.
Ejemplo:
MOV AX, TABLA[DI] ; almacena en AX el contenido de la posición de memoria apuntada por el resultado de sumarle a TABLA el contenido de DI.

## Slide 61: 1.6 Modos de direccionamiento.
Figura 9. Direccionamiento indexado.

## Slide 62: 1.6 Modos de direccionamiento.
Direccionamiento indexado respecto a una base
Cuando la dirección del operando se obtiene de la suma de un registro base (BP o BX), de un índice (DI, SI) y opcionalmente un desplazamiento.
Ejemplo: MOV AX, TABLA[BX][DI] ; almacena en AX el contenido de la posición de memoria apuntada por la suma de TABLA, el contenido de BX y el contenido de DI.

## Slide 63: 1.7 Proceso de ensamblado y ligado
Un programa de código fuente escrito en lenguaje ensamblador no puede ejecutarse directamente en su computadora de destino. Debe traducirse, o ensamblarse en código ejecutable.
Un ensamblador es muy similar a un compilador, el tipo de programa que utilizamos para traducir un programa en C++ o Java a código ejecutable. El ensamblador produce un archivo que contiene lenguaje máquina, al cual se le conoce como archivo de código objeto.
Este archivo no está todavía listo para ejecutarse. Debe pasarse a otro programa llamado enlazador, que a su vez produce un archivo ejecutable. Este archivo está listo para ejecutarse desde MS-DOS/Windows.

## Slide 64: 1.7 Proceso de ensamblado y ligado
El proceso de editar, ensamblar, enlazar y ejecutar programas en lenguaje ensamblador se resume en la figura 10.
Figura 10. Ciclo de ensamblado-enlazado-ejecución.

## Slide 65: 1.7 Proceso de ensamblado y ligado
Paso 1: Un programador utiliza un editor de texto para crear un archivo de texto ASCII, conocido como archivo de código fuente.
Paso 2: El ensamblador lee el archivo de código fuente y produce un archivo de código objeto, una traducción del programa a lenguaje máquina. De manera opcional, produce un archivo de listado. Si ocurre un error, el programador debe regresar al paso 1 y corregir el programa.

## Slide 66: 1.7 Proceso de ensamblado y ligado
Paso 3: El enlazador lee el archivo de código objeto y veriﬁca si el programa contiene alguna llamada a los procedimientos en una biblioteca de enlace. El enlazador copia cualquier procedimiento requerido de la biblioteca de enlace, lo combina con el archivo de código objeto y produce el archivo ejecutable. De manera opcional, el enlazador puede producir un archivo de mapa.
Paso 4: La herramienta cargador (loader) del sistema operativo lee el archivo ejecutable y lo carga en memoria, y bifurca la CPU hacia la dirección inicial del programa, para que éste empiece a ejecutarse.

## Slide 67: 1.8 Desplegado de mensajes en el monitor
El adaptador de video controla la visualización de texto y gráﬁcos. Tiene dos componentes: el controlador de video y la memoria de visualización de video. Todos los gráficos y el texto que se muestran en el monitor se escriben en la RAM de visualización de video, para después enviarlos al monitor mediante el controlador de video.
El controlador de video es en sí un microprocesador de propósito especial, que libera a la CPU principal del trabajo de controlar el hardware de video. Los monitores de video de tubo de rayos catódicos (CRT) utilizan una técnica conocida como barrido de trama (raster scanning) para mostrar imágenes.

## Slide 68: 1.8 Desplegado de mensajes en el monitor
Un rayo de electrones ilumina los puntos de fósforo en la pantalla, llamados píxeles. Empezando en la parte superior de la pantalla, el cañón dispara electrones desde el lado izquierdo hasta el lado derecho en una ﬁ la horizontal, se apaga brevemente y regresa al lado izquierdo de la pantalla para empezar una nueva fila.
El retorno de barrido horizontal (horizontal retrace) se refiere al tiempo durante el cual el cañón se apaga entre una fila y otra. Cuando se dibuja la última fila, el cañón se apaga (a lo que se le conoce como retorno de barrido vertical) y se desplaza hasta la esquina superior izquierda de la pantalla, para empezar de nuevo.

## Slide 69: 1.8 Desplegado de mensajes en el monitor
Un monitor de pantalla de cristal líquido (LCD) recibe un flujo de bits digitales directamente desde el controlador de video, y no requiere del barrido de trama. Por lo general, las pantallas digitales muestran un texto más fino que las pantallas analógicas.
Para hacer esto se pueden utilizar varios de los servicios con los que cuenta el lenguaje ensamblador.
Para detener la pantalla y permitir al usuario ver lo que se ha desplegado en la misma se utiliza el servicio 00 de la interrupción 16h.

## Slide 70: 1.8 Desplegado de mensajes en el monitor
Ejemplo:
MOV dx,65 ; Asignar el Valor 65 ASCII al registro DX
mOv ah,02h ; Asignar el valor 02h al registro AH, que corresponde al servicio de impresión de un carácter.
int 21h ; Llamada a la interrupción 21h, de la que se ejecutará el servicio 02h.